# Широкоформатная печать: Требования к макетам

Требования к растровым файлам:

- цветовая модель CMYK;

- все слои должны быть сведены в единственный слой – Background, без дополнительных альфа-каналов (Channels), путей (Paths) и без сжатия (LZV-compression);

- оптимальный объем файла – до 150 Мб;

- разрешение растровых изображений (при размере 1:1): для печати изображений размером 6х3 м и более - 50–75 dpi; для печати изображений сити-формат (1,2х1,8м) – 75–150 dpi;

Требования к векторным файлам:

- цветовая модель CMYK;

- все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые;

- все элементы макета должны находиться только ВНУТРИ области вашего макета;

- все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах);

- если представляете макет 1:10, то проследите, чтобы в контурах (обводках) была установлена опция – Scale with image (масштабировать с изображением);

- эффекты в файлах CorelDraw должны быть растрированы, т.к. нерастрированные эффекты и тени могут привести к некорректной печати и искажению изображения.

Важно:

- если в макете повышенные требования к отдельным (индексированным) цветам, то необходимо указать цвет по Panton Process, а также его процентное соотношение в модели CMYK;

- черный цвет должен быть составным (например: C50, M50,Y50, K100), в противном случае цвет получится темно серым, а не черным;

- если по краям файла есть белые (светлые) поля – сделайте обводку черного цвета в 1пиксель;

- избегайте большого масштабирования Bit-map-вых вставок в векторных программах - это отражается на качестве изображения;

- разрешение печати и разрешение самого файла - разные понятия;

- перед тем, как отправить макет, проверьте его изображение в программе Photoshop, чтобы убедиться в правильном отображении информации;

- для достижения высокой степени совпадения по цвету при печати многоцветных и сложных изображений, рекомендуется прикреплять к макету цветовой профиль.